上海市水域保洁作业设施设备配置导则

Guidelines of facility and equipment configuration for Shanghai water area cleaning

（试行 ）

2015.05

# 前  言

根据上海市绿化市容局关于印发《上海市主要道路(河道)和景观区域(水域)范围界定》的通知(沪绿容[2010]11号)要求，依据《城市水域保洁作业及质量标准》（CJJ/T 174）规定，标准编制组在以上海市重点水域(50条主要河道)实施保洁作业单位设施设备配置与运行及过程管理为重点，广泛进行了系统调查研究，认真总结了实践经验，参考了有关国家标准、行业标准，广泛征求了各有关方面意见的基础上，编制了本导则。

本导则的主要技术内容是：保洁水域使用范围，设施设备配备原则、基本要求、技术参数和配置种类。

本导则由上海市绿化和市容管理局负责管理，授权上海市市容环境卫生水上管理处负责解释。

主要编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

上海环境实业有限公司

上海海事大学

主要起草人员：金  浩  徐文荣  于  海  姚慧莲  林  波  倪富江  张彬彬  郭广寨  周卫峰  史昕龙  柳晓林  姜留碗  裴钟钰  薛圻蒙  朱  瑾  刘志胜  张  雄  王宇澄  陈坤华

# 目  次

1  总则	1

2  引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  设施设备配置内容	3

6  设施设备技术参数	4

表1  (系列)清扫船的主要技术参数	5

表2  库区专用作业船与作业平台的主要技术参数	8

表3  转运船与吊运船的主要技术参数	10

7  设施设备配置种类	11

资料性附录A：  上海重点水域保洁作业设施设备配置种类表	12

## 1  总则

1.1为适应城市水域日常保洁作业和应急保洁作业的需要，提高水域保洁质量、作业效率和生产安全，促进本市水域保洁产业化、常态化，制定本导则。

1.2 本导则适用于本市水域保洁作业的设施设备配置与管理。可作为水域保洁作业单位、水域市容环境卫生管理机构开展水域保洁作业标准化管理的依据，也可供其它类似水域保洁作业单位(河道与航道) 或有关单位和人员参照。

## 2  引用文件

2.1 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

GB 5980  《内河船舶噪声级规定》

CJJ/T 174  《城市水域保洁作业及质量标准》

CJJ27  《环境卫生设施设置标准》

《上海市市容环境卫生管理条例》

《内河小型船舶建造规范》  中国船级社

《内河小型船舶法定检验技术规则》  中国海事局

《钢质内河船舶建造规范》  中国船级社

《内河船舶法定检验技术规则》  中国海事局

《上海水面清扫船技术要求》  （沪绿容(2012)107号）

《上海市主要道路(河道)和景观区域(水域)范围界定》 （沪绿容(2010)11号）

## 3  术语和定义

3.1 水域保洁  water area cleaning

指对水面上的漂浮垃圾和影响水域环境卫生质量的漂浮水生植物等水面漂浮废弃物以及堤岸坡面暴露垃圾的清除与收集。

3.2 水面垃圾  water surface waste

指漂浮于水面的生活垃圾、动物尸体、落叶枯枝、腐烂的青苔类植物等漂浮废弃物。

3.3 漂浮水生植物  floating aquatic plant

指漂浮于水面的空心莲子草(俗称水花生)、凤眼莲(俗称水葫芦)、水绵、浮萍(绿萍)、野菱角、苲草等恶性水生植物。不包括蓝藻等与水混合的液态类型。

3.4 日常保洁作业  water area daily cleaning work

指针对零星的水面垃圾和堤岸坡面暴露垃圾进行日常巡回清除。

3.5 应急保洁作业  water area emergency cleaning work

指因灾害性气候、漂浮水生植物大面积侵袭等突发性事件发生期间，针对漂浮水生植物等造成的水域污染进行集中处置清除。

3.6 拦截库区  intercepting reservoir

指在通航水域对漂浮于航道一侧或两侧的水面漂浮废弃物进行拦截与收集的作业区域。一般在离岸10～30m处，用钢桩等固定桩和钢管围栏或固体浮子式PVC围油栏等设置长约100～300m不等的矩形或弧形库区，对于部分规模较小的非通航河道或者设有水闸的河道节点，可通过设置横跨整个河面拦漂栅(或者拦漂网)形成对全河道水面进行拦截与收集的作业区域。

3.7 日常保洁作业的岸基装卸设备  shoreside load off-load facility of water area daily cleaning work

指塔吊或者汽车吊系列，最大额定起重量2000kg～5000kg。其设置应与水域垃圾上岸点的选址相结合。

3.8 应急保洁作业的岸基配套设备  shoreside supporting facility of water area emergency cleaning work

指以码头为基地配置转运与装卸设备，包括：行车式吊运装箱装置、实施水陆转运的皮带输送机，5000kg拖车式汽车吊，5000kg～16000kg固定式岸基塔吊等。其设置应与水域垃圾转运站的选址相结合。

## 4  基本规定

4.1 城市水域保洁作业设施设备配置应符合“安全、合理、节能、环保、高效、低噪声、低污染”的原则，避免影响作业人员安全，城市水域水质、公众生活等公众利益及水上交通安全。

4.2 城市水域保洁作业设施设备配置应与作业类型、作业功能、作业工艺流程、作业管理系统相适应。

4.3 保洁作业船舶船长大于等于20m的，设计与建造应满足《钢质内河船舶建造规范》和《内河船舶法定检验技术规则》的要求；船长大于等于5m但小于20m的，设计与建造应满足《内河小型船舶建造规范》和《内河小型船舶法定检验技术规则》的要求。

4.4 保洁作业船舶所选用的材料和设备应有相关的船检证书，专业保洁作业设备没有船检证书的，应有制造厂的产品质量合格证书并通过检验合格后方能装备于船舶。

4.5 保洁作业船舶的最终交付使用须获得海事机构批准的相关证书，按照当地海事部门对航行安全和船员管理所作的规定严格执行。

4.6 本导则规定的设施设备配备种类已包含应对突发性事件的相关要求。对于突发性事件所造成漂浮垃圾和漂浮水生植物的污染可能进一步扩大以及对周边环境产生二次污染，应根据应急预案迅速组织实施应急作业，确保打捞的漂浮废弃物及时、有效、安全处置。

## 5  设施设备配置内容

5.1 水域保洁作业设施设备的基本配置应包括日常保洁作业、应急保洁作业二种不同的作业类型。

5.1.1水面垃圾日常保洁作业功能可包括：水面巡航清扫作业、岸线(堤岸临水侧)清污作业、漂浮物吊卸作业、漂浮物转运作业及其按需组合的混合作业功能。

5.1.2在有害漂浮水生植物爆发期间的应急保洁作业，主要作业功能应包括：(库区)集中打捞作业、(定点)拦截打捞作业、水域应急保洁作业(突发性事件)、漂浮物吊卸作业、漂浮物转运作业及其按需组合的混合作业功能。

5.2水域保洁作业具体要求应按照《城市水域保洁作业及质量标准》，按照不同区域、不同河道的不同要求进行作业。

5.3通航水域(河道面宽基本都在50m以上)的，保洁作业可以设置固定式拦截点(库区)为主，由本市水务部门负责统一规划和具体实施。通航水域的保洁作业应以拦截设施为主，以应急保洁作业(集中处置)为主要手段，日常保洁作业作为辅助手段。

5.4 日常保洁作业所涉及的设施设备可包括：8m、12m、18m、28m系列清扫船和岸基装卸设备，其中的岸基装卸设备，可作为市购的标准产品，与码头配套。对适航于镇(乡)管与村级河道的小型人工打捞作业船不作规定说明，其船长在5米以下，主船体通常采用玻璃钢材料，选用舷外挂机作为动力装置，以人工打捞水面漂浮物作为基本的作业方式，一般情况下不具有船舶适航证书，市场采购以生产厂商的标准配置产品为主。

5.5 应急保洁作业(集中处置)所涉及的设施设备宜包括：拦截库区、库区专用作业船与作业平台(工作趸船)、转运船与吊运船和岸基配套设备。其中的岸基配套设备，可根据码头的市政建设协调配套。

## 6  设施设备技术参数

6.1 设施设备技术参数表中，动力装置部分可选用交流变频电力推进及控制系统，主电源可由柴油发电机组或者动力蓄电池组(铁锂电池)构成。

6.2 设施设备技术参数表中，主要设备部分未涉及防止船舶造成污染的结构与设备的，应按照当地海事部门的具体要求实施。

6.3 设施设备技术参数表中，未涉及船舶噪声控制相关内容的，应按照《内河船舶噪声级规定》要求实施。

6.4 城市水域保洁作业设施设备应运用先进技术、研究新工艺、推广新材料和新设备，提高作业效率，优化运行管理，简化操作维护，有效降低投资和运营成本。

6.5 保洁作业船舶的涂装与标识要求：船体色彩应为海蓝色，甲板应为绿色，上层建筑应为白色。在上层建筑适当位置应装有船名灯箱，在船舷适当位置应标注船名及编号。

6.6 保洁作业船舶主要选配信息化装备可包括：航行船舶自动识别系统(AIS)，保洁作业船舶身份识别系统，远程视频监控系统(实时监控与预警)和智能化综合管理系统(称重计量、定额管理、信息传输、实时监管)。

6.7 日常保洁作业设施设备中(系列)清扫船应符合的主要技术参数详见表1：

## 表1  (系列)清扫船的主要技术参数

| 项目名称 | 8m清扫船 | 12m清扫船 | 18m清扫船 | 28m清扫船 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般条件 | 作业类型 | 日常保洁 作业 | 日常保洁 作业 | 日常保洁作业 兼顾应急保洁作业 | 日常保洁作业 兼顾应急保洁作业 |
|  | 适用航区 | 内河C级 | 内河B、C级 | 内河B级 | 内河A、B级 |
|  | 船型 | 单体 | 双头单体 | 双头单体 | 双体 |
|  | 上层建筑 | 敞开式配 遮阳挡雨篷 | 单层甲板室 | 单层甲板室 | 二层甲板室 |
|  | 规范规则 | 《内河小型船舶建造规范》 《内河小型船舶法定检验技术规则》 | 《钢质内河船舶建造规范》和《内河船舶法定检验技术规则》 |
|  | 适用范围 (仅作参考) | 非通航水域 河道面宽 ≤20m | 通航水域 ＞20m河道 面宽≤50m | 通航水域 河道面宽＞50m | 通航水域 (Ⅲ级、Ⅳ级航道) |
| 主尺度 | 总长(m) | 8～10 | 13～15 | 18～20 | 28～30 |
|  | 船长(m) | 7～9 | 12～14 | 17～19 | 26～28 |
|  | 型宽(m) 片体宽(m) | 2.4～2.8 | 3.0～3.6 | 4.0～4.8 | 6.6～8.4 2.3～2.8 |
|  | 型深(m) | 0.9 | 0.9～1.2 | 1.4～1.7 | 2～2.4 |
|  | 吃水(m) | 0.4～0.55 | 0.45～0.6 | 0.8～1.0 | 1.2～1.5 |
| 主要性能 | 排水量(t) | 6.5～8 | 16～24 | 36～54 | 80～120 |
|  | 载货量(t) | 2.5～3 | 5～12 | 12～20 | 5～15(日常保洁) |
|  | 设计航速(km/h) | 10～12 | 10～12 | 10～18 | 13～20 |
|  | 工作航速(km/h) | / | 8～10 | 8～12 | 10～15 |
|  | 续航时间(h) | 20～30 | 40～60 | 40～60 | 60～100 |
|  | 定员(人) | 1～2 | 2～3 | 2～3 | 4～6 |
| 动力装置 | 推进形式 | 柴油机驱动 单机单桨 | 柴油机驱动 单机单桨 | 柴油机驱动 单机单桨 或双机双桨 | 柴油机驱动 双机双桨 |
|  | 推进功率 (kW) | 8.8～17.6 | 30～50 | 60～120 | 150～300 |
|  | 主机操纵 | 机械软轴 | 机械软轴 | 机械软轴 或电动遥控 | 电动遥控 |

| 项目名称 | 8m清扫船 | 12m清扫船 | 18m清扫船 | 28m清扫船 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备 (包含通 信导航) | 电站容量 (kW) | / | 选配1套 (4～6) | 选配1套 (10～15) | 标配1～2套 (24～64) |
|  | 舵机 | 单舵 人力液压 | 单舵 人力液压 | 单舵或双舵 人力或电动液压 | 双舵 电动液压 |
|  | 船令广播 （套） | 便携式 1 | 固定式(25W) 1 | 固定式(25W) 1 | 固定式(50W) 1 |
|  | 机舱联系 | 联络电铃 | 联络电铃 | 联络电铃 或声力电话 | 声力电话 |
|  | 探照灯 （盏） | / | 选配 (100W) 1 | 选配 (100W或1000W) 1 | 标配 (100W和1000W) 2 |
|  | 甚高频 （套） | 便携式 1 | 便携式 1 | 便携式或固定式 1 | 固定式 1 |
|  | 磁罗径 （台） | / | / | / | 标配 1 |
|  | AIS （套） | / | 选配 1 | 选配 1 | 标配 1 |
| 作业指标 | 清扫打捞 作业宽度 (保洁宽度) (m) | / | 1.2～1.6 (1.4～2.1) | 1.5～2.1 (1.6～2.8) | 2.2～4.0 (4.4～6.0) |
|  | 清扫打捞 作业深度 (m) | / | 0.4～0.6 (水面以下) | 0.5～0.8 (水面以下) | 0.5～0.8 (水面以下) |
|  | 清扫打捞 作业效率 (m2/h) | 人工打捞 不考核 | 576～768 (按8m/min) | 720～1008 (按8m/min) | 1320～1920 (按10m/min) |
|  | 清扫打捞 保洁范围 (m2/h) | 人工打捞 不考核 | 11.2k ～16.8k (按8km/h) | 16k～28k (按10km/h) | 44k～56k (按10km/h) |
| 主要 作业装备 | 打捞装置 | / | 标配 | 标配 | 标配 |
|  | 基本型式 | / | 工程塑料齿钩式或金属网格式传送带 |
|  | 安装要求 | / | 30°～35° | 30°～35° | 30°～35° |
|  | 驱动形式 | / | 液压或电动 | 液压或电动 | 液压或电动 |
|  | 作业宽度 (m) | / | 1.2～1.6 | 1.5～2.1 | 2×(1.1～2.0) |
|  | 作业速度 (m/min) | / | 3～8 | 3～8 | 3～10 |
|  | 控制方式 | / | 遥控带手动 | 遥控带手动 | 遥控带手动 |

| 项目名称 | 8m清扫船 | 12m清扫船 | 18m清扫船 | 28m清扫船 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 作业装备 | 执行机构 液压调节 | / | 液压油缸 | 液压油缸 | 液压油缸 |
|  | 液压系统 总成 | / | 主机轴带 | 主机轴带 或电动油泵 | 电动油泵 |
| 选配 作业装备 | 转运输送 装置 | / | / | / | 选配 |
|  | 基本要求 | 伸缩式(横向)皮带输送机 |
|  | 输送形式 | 橡胶皮带或金属网格 |
|  | 有效宽度 (mm) | 800～1000 |
|  | 工作速度 (m/min) | 皮带30～60 (网格10～15) |
|  | 伸缩机构 | 电动液压控制 |
|  | 控制方式 | 遥控带手动 |
|  | 压缩装箱 装置 | / | / | / | 选配 |
|  | 基本要求 | 小型生活垃圾收集压缩装置与专用环卫集装箱兼容，采用液压驱动。 |
|  | 收集箱及 移位装置 | / | / | / | 选配 |
|  | 基本要求 | 与专用环卫集装箱兼容，通过电动小车移位转运 |
|  | 吊运装置 | / | / | / | 选配 |
|  | 基本要求 | 船用电动液压(伸缩)起重机 |
|  | 技术规格 | 工作负载(起重量)：2000～5000kg、工作半径：6～10m |
|  | 造流喷射 装置 | / | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 基本要求 | 由总用泵供水、通过喷嘴集管或手动水炮进行造流 |

6.8 应急保洁作业(集中处置)设施设备中库区专用作业船与作业平台(工作趸船)的主要技术参数详见表2：

## 表2  库区专用作业船与作业平台的主要技术参数

| 项目名称 | 库区专用作业船 | 库区专用作业平台 |
| --- | --- | --- |
| 一般条件 | 作业类型 | 应急保洁作业(集中处置) |
|  | 适用航区 | 内河C级 | 内河B、C级 |
|  | 船型 | 双体 | 双体 |
|  | 上层建筑 | 单层操作间 | 单层甲板室 |
|  | 规范规则 | 《内河小型船舶建造规范》 《内河小型船舶法定检验技术规则》 |
| 主尺度 | 总长(m) | 12～16 | 16～20 |
|  | 船长(m) | 8～12 | 15～19 |
|  | 总宽(m) 片体宽(m) | 3.6～5.2 (0.8～1.1) | 6～8 (2～2.5) |
|  | 型深(m) | 1.0～1.5 | 1.5～1.8 |
|  | 吃水(m) | 0.8～1.2 | 0.9～1.2 |
| 主要性能 | 排水量(t) | 12～30 | 32～48 |
|  | 载货量(t) | 5～15 | / |
|  | 工作航速(km/h) | 2～5 | / |
|  | 续航时间(h) | 10～30 | 40～60 |
|  | 定员(人) | 1～2 | 2～3 |
| 动力装置 | 推进形式 | 液压驱动双明轮 | / |
|  | 总功率(kW) | 柴油机驱动(40～74) | 柴油发电机组(24～40) |
|  | 推进操纵 | 液压控制 | / |
| 主要设备 | 探照灯 （盏） | 选配(100W) 1 | 选配(100W或1000W) 1 |
|  | 甚高频 （套） | 便携式 1 | 便携式或固定式 1 |
| 主要 作业装备 | 打捞装置 | 标配 | 标配 |
|  | 基本型式 | 工程塑料齿钩式 或金属网格式传送带 | 工程塑料齿钩式 或金属网格式传送带 |
|  | 安装要求 | ≤30° | 30°～35° |
|  | 驱动形式 | 液压 | 液压或电动 |
|  | 作业宽度 (m) | 1.2～1.8 | 2×(1.0～1.5) |
|  | 作业速度 (m/min) | 3～8 | 3～10 |
|  | 控制方式 | 遥控带手动 | 遥控带手动 |
|  | 执行机构 液压调节 | 液压油缸 | 液压油缸 |

| 项目名称 | 库区专用作业船 | 库区专用作业平台 |
| --- | --- | --- |
| 主要 作业装备 | 液压系统 总成 | 柴油机拖带油泵 | 电动油泵 |
|  | 转运输送 装置 | 标配 | 标配 |
|  | 基本要求 | 配备中输送带与后输送带 | 伸缩式(横向)皮带输送机 |
|  | 输送形式 | 金属网格输送带 | 橡胶皮带输送带 或金属网格输送带 |
|  | 有效宽度 (mm) | 1200～1800 | 800～1000 |
|  | 工作速度 (m/min) | 10～15 | 皮带30～60 (网格10～15) |
|  | 执行机构 | 升降 (液压控制) | 伸缩升降 (电动液压控制) |
|  | 控制方式 | 遥控带手动 | 遥控带手动 |

6.9 应急保洁作业(集中处置)设施设备中转运船与吊运船主要技术参数详见表3：

## 表3  转运船与吊运船的主要技术参数

| 项目名称 | 100吨级转运船 | 150吨级转运船 | 吊运船 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般条件 | 作业类型 | 应急保洁作业 (集中处置) | 应急保洁作业 (集中处置) | 日常保洁作业 兼顾应急保洁作业 |
|  | 适用航区 | 内河A、B级 | 内河A、B级 | 内河A、B级 |
|  | 船型 | 单体 | 单体 | 单体 |
|  | 上层建筑 | 单层甲板室 | 单层甲板室 | 单层或二层甲板室 |
|  | 规范规则 | 《钢质内河船舶建造规范》 《内河船舶法定检验技术规则》 |
| 主尺度 | 总长(m) | 26～28 | 29～31 | 26～36 |
|  | 船长(m) | 25～27 | 28～30 | 24～34 |
|  | 型宽(m) | 5.0～6.0 | 6.0～8.0 | 6.0～9.0 |
|  | 型深(m) | 2.0～2.4 | 2.0～2.4 | 2.2～2.8 |
|  | 吃水(m) | 1.5～1.8 | 1.5～1.8 | 2.2～2.8 |
| 主要性能 | 排水量(t) | 180～200 | 250～280 | 1.3～1.9 |
|  | 载货量(t) | 100 | 150 | 100/150 |
|  | 设计航速(km/h) | 12～18 | 12～18 | 12～18 |
|  | 续航时间(h) | 80～120 | 80～120 | 80～120 |
|  | 定员(人) | 4～6 | 4～6 | 4～6 |
| 动力装置 | 推进形式 | 柴油机驱动 单机单桨或双机双桨 | 柴油机驱动 双机双桨 | 柴油机驱动 双机双桨 |
|  | 推进功率 (kW) | 100～220 | 100～220 | 120～440 |
|  | 主机操纵 | 电动遥控 | 电动遥控 | 电动遥控 |
| 主要设备(包含通 信导航) | 电站容量 (kW) | 选配1～2套 (15～24) | 选配1～2套 (20～30) | 标配2套 (24～64) |
|  | 舵机 | 单舵或双舵 电动液压 | 双舵 电动液压 | 双舵 电动液压 |
|  | 船令广播 （套） | 固定式(50W) 1 | 固定式(50W) 1 | 固定式(50W) 1 |
|  | 机舱联系 | 声力电话 | 声力电话 | 声力电话 |
|  | 探照灯 （盏） | 标配 (100W和1000W) 2 | 标配 (100W和1000W) 2 | 标配 (100W和1000W) 2 |
|  | 甚高频 （套） | 固定式 1 | 固定式 1 | 固定式 1 |
|  | 磁罗径 （台） | 标配 1 | 标配 1 | 标配 1 |

| 项目名称 | 100吨级转运 船 | 150吨级转运船 | 吊运船 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要设备 | AIS （套） | 标配 1 | 标配 1 | 标配 1 |
| 附属装备 | 吊运装置 | 选配 | 选配 | 标配 |
|  | 基本要求 | 船用电动液压(伸缩)起重机 |
|  | 技术规格 | 工作负载(起重量)：2000～5000kg、工作半径：6～10m 起升速度：10-12m/min、回转速度：0.6r/min 容绳量：25m、起升高度：30m、平均变幅时间：60s |
|  | 操纵方式 | 单独操作 |

备注：1、为水域保洁作业单位提供良好的操作性与选用的灵活性，保洁作业船舶的技术参数允许在一定的范围内选取，以及基本标配部分、选配部分。2、保洁作业船舶的人员配备（定员），应符合中国海事局《海船舶[2010]663号“关于修改内河船舶最低安全配员表的通知”》和HLD47-101-2008《城镇市容环境卫生劳动定额》中水域环卫作业船舶定员的要求，人员配置包括船员和作业人员。

## 7  设施设备配置种类

7.1 设施设备配置种类及船舶类型，应包括：主要河道、所辖区域、管理等级、通航情况、里程、作业类型、水域保洁作业设施设备等组合配置要素。（详见 资料性附录A：上海重点水域(50条主要河道)保洁作业设施设备配置种类表）。

7.2 管理等级依据本市水务部门对河道级别划分设定。市管河道黄浦江与苏州河对应于本市绿化市容部门的直管水域。可否通航情况根据本市交通委对内河航道管辖范围的划分。设施设备配置种类包括船舶类型和机械化保洁作业装备及相关选配、附属设备。

7.3 水域保洁作业设施设备配置种类主要突出船舶类型的基本配备要求。日常保洁参照主尺度(船长)较小的清扫船配置，兼顾应急保洁则参照主尺度(船长)较大的清扫船配置。同时，应急保洁参照的船舶类型包括库区专用作业船与作业平台、转运船与吊运船。不同船舶类型的标配和选配内容详见船舶的主要技术参数。

7.4 城市水域保洁作业的实施与管理，主要涉及到河道管理、环境保护、港口管理、海事管理、水上公安等相关部门的配合与协助。

7.5 对于涉及跨区域性、跨职能部门的突发事件，应在主管部门的协调下，按照应急预案，落实保障措施，协同处置水域环境的整治工作。

## 附表：上海重点水域保洁作业设施设备配置种类表

| 序号 | 主要河道 | 所辖区域 | 管理等级 | 通航情况 | 里程(km) | 作业类型 | 配置种类及船舶类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家浜 (黄浦江闸―长江口闸) | 浦东新区 | 区管 | 否 | 11.21 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 2 | 高桥港 (浦东北路桥―杨高路桥) | 浦东新区 | 区管 | 否 | 1.43 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 3 | 三八河 (罗山路桥―杨高路9号桥) | 浦东新区 | 区管 | 是 | 4.37 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 4 | 马家浜 (高科路―龙东大道) | 浦东新区 | 区管 | 是 | 8.29 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 5 | 赵家沟 (黄浦江―杨高北路) | 浦东新区 | 市管 | 是 | 12.61 | 日常保洁 | 12m、18m清扫船 |
| 6 | 护城河(浦东) (城西路―听潮路) | 浦东新区 | 区管 |  |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 7 | 日晖港 (开平路―黄浦江) | 徐汇区 | 区管 | 是 | 1.36 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 8 | 西上澳塘 (漕河泾港―蒲汇塘港) | 徐汇区 | 区管 | 是 | 2.00 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 9 | 漕河泾港 (龙华路―虹梅路) | 徐汇区 | 市管 | 是 | 2.00 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 10 | 北潮港 (淀浦河―虹梅路) | 徐汇区 | 区管 | 否 |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 序号 | 主要河道 | 所辖区域 | 管理等级 | 通航情况 | 里程(km) | 作业类型 | 水域保洁作业设施设备配置种类及船舶类型 |
| 11 | 龙华港 (宛平南路―龙吴路) | 闵行区 | 市管 | 是 | 3.77 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 12 | 联泾港 (双泾枝―纵泾港) | 长宁区 | 区管 | 否 |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 13 | 野奴泾 (新泾港―清溪路) | 长宁区 | 区管 | 否 | 2.5 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 14 | 新渔浦 (新泾港―外环线) | 长宁区 | 区管 | 否 | 2.5 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 15 | 新泾港 (苏州河―延安路) | 闵行区 | 市管 | 是 | 11.37 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 16 | 曹杨环浜 (枣阳路―枣阳路) | 普陀区 | 区管 | 否 | 2.20 | 日常保洁 | 就地临岸人工打捞 |
| 17 | 桃浦河 (虬江―交通路) | 普陀区 | 市管 | 否 | 7.51 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 18 | 中扬湖 (万荣路―彭越浦) | 闸北区 | 区管 | 否 | 0.775 | 日常保洁 | 就地临岸人工打捞 |
| 19 | 彭越浦 (延长路―灵石路) | 闸北区 | 区管 | 是 | 7.00 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 20 | 俞泾浦 (邢家桥北路桥―宝山路桥) | 虹口区 | 市管 | 是 | 7.00 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 21 | 虹口港 (四平路桥―黄浦江) | 虹口区 | 市管 | 是 | 1.50 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 序号 | 主要河道 | 所辖区域 | 管理等级 | 通航情况 | 里程(km) | 作业类型 | 水域保洁作业设施设备配置种类及船舶类型 |
| 22 | 杨树浦港 (杨树浦路―长阳路) | 杨浦区 | 市管 | 是 | 4.70 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 23 | 虬江 (国顺东路―翔殷路) | 杨浦区 | 市管 | 是 | 1.40 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 24 | 东走马塘 (黄兴路―营口路) | 杨浦区 | 区管 | 否 | 2.40 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 25 | 马路河 (江杨路―杨盛河) | 宝山区 | 区管 | 是 | 6.46 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 26 | 葑村塘 (祁连山路―桃浦河) | 宝山区 |  |  |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 27 | 东茭泾 (蕴藻浜―共康路) | 宝山区 | 市管 | 是 | 4.49 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 28 | 漕河泾港 (中环线―新泾港) | 闵行区 | 区管 | 是 | 3.5 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 29 | 春申塘 (伟业路―中春路) | 闵行区 | 区管 | 是 | 9.22 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 30 | 蒲汇塘 (漕宝路―七莘路) | 闵行区 徐汇区 | 市管 | 是 | 15.84 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 31 | 北横泾 (淀浦河―春申塘) | 闵行区 | 区管 | 是 | 27.6 | 日常保洁 | 12m、18m清扫船 |
| 32 | 环城河(嘉定) (缪南桥―缪南桥) | 嘉定区 | 区管 | 是 | 6.46 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 序号 | 主要河道 | 所辖区域 | 管理等级 | 通航情况 | 里程(km) | 作业类型 | 水域保洁作业设施设备配置种类及船舶类型 |
| 33 | 练祁河 (东门水闸―西门水闸) | 嘉定区 宝山区 | 区管 | 是 | 26.76 | 日常保洁 | 12m、18m清扫船 |
| 34 | 斜塘港 (茹塘―浙江界) | 金山区 | 区管 | 是 | 4.30 | 日常保洁 | 12m、18m清扫船 |
|  |  |  |  |  |  | 应急保洁 | 库区专用作业船 |
| 35 | 中运河(金山) (龙泉港―惠高泾) | 金山区 | 区管 | 是 | 18.70 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 36 | 金卫城河 (学府路―东平路) | 金山区 | 区管 | 是 | 5.55 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 37 | 通波塘 (大涨泾水闸―旗天路) | 松江区 | 区管 | 是 | 17.04 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 38 | 沈泾塘(松江) (人民河秀野桥―张家浜) | 松江区 | 区管 | 是 | 6.39 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 39 | 二里泾 (通波塘―沈泾塘) | 松江区 | 区管 | 否 | 3.10 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 40 | 龙兴港(松江) (二里泾―通乐路桥) | 松江区 | 区管 | 否 |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 41 | 张家浜(松江) (通波塘―油墩港) | 松江区 | 区管 | 是 | 11.21 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
| 42 | 邱泾河(松江) (中央公园亲水平台―张家浜) | 松江区 | 区管 | 否 | 1.6 | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 43 | 环城河(青浦) (城中东路―城中东路) | 青浦区 | 区管 | 否 |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 序号 | 主要河道 | 所辖区域 | 管理等级 | 通航情况 | 里程(km) | 作业类型 | 水域保洁作业设施设备配置种类及船舶类型 |
| 44 | 南大港 (淀浦河―漕平路) | 青浦区 | 区管 | 是 |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 45 | 浦南运河 (新横泾―金汇港) | 奉贤区 | 区管 | 是 | 41.81 | 日常保洁 | 12m、18m清扫船 |
|  |  |  |  |  |  | 应急保洁 | 库区专用作业船或作业平台 |
| 46 | 南竹港 (解放西路―A30高速) | 奉贤区 | 区管 | 是 | 18.8 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
|  |  |  |  |  |  | 应急保洁 | 库区专用作业船 |
| 47 | 运粮河 (江水闸―港西水厂穿乡公路桥) | 崇明县 | 县管 |  |  | 日常保洁 | 8m清扫船 |
| 48 | 老南横运河(崇明) (三沙浜路―西门路) | 崇明县 | 县管 | 是 | 80.00 | 日常保洁 | 12m清扫船、18m清扫船 |
| 49 | 黄浦江 (杨浦大桥―鳗鲤嘴长桥港口) | 上海市 | 市管 | 是 | 23.39 | 日常保洁 | 18m清扫船、28m清扫船 |
|  |  |  |  |  |  | 应急保洁 | 库区专用作业平台、 吊运船、转运船 |
| 50 | 苏州河 (东港口―真北路桥) | 上海市 | 市管 | 是 | 40.22 | 日常保洁 | 8m、12m清扫船 |
|  |  |  |  |  |  | 应急保洁 | 库区专用作业平台、吊运船 |