ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

上海市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

代替 DB

户外招牌设置技术规范

Technical Specification for Outdoor Signboard

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2015年10月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市质量技术监督局   发布

目  次

目  次	I

前  言	III

户外招牌设置技术规范      	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 设置规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 禁设规定	4

3.3 设置范围	5

3.4 设置数量	5

3.5 字符	5

3.6 照明	6

4 设置要求	6

4.1 附属型招牌	6

4.2 独立型招牌	7

5 设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 材料选用	8

5.3 结构及构造	9

5.4 电气及防雷	11

6 施工和验收	12

6.1 一般规定	12

6.2 结构施工	12

6.3 验收	15

7 维护保养和安全检测	16

7.1 一般规定	16

7.2 维护保养	16

7.3 安全检测	18

7.4 户外招牌档案	21

附　录　A （资料性附录） 附图	22

附　录　B 户外招牌设施结构设计基本风压分布图	36

前  言

根据《上海市户外招牌设置管理办法》规定，设置户外招牌应当遵守户外招牌设置技术规范。本规范是为本市户外招牌设置、制作、安装和管理提供依据，使户外招牌设置做到规范、有序和安全牢固，维护公共安全和城市街道市容景观的整体和谐。

本规范的附录A为资料性附录。

本规范由上海市绿化和市容管理局提出并归口管理。

本规范负责起草单位：上海同济城市规划设计研究院

上海建设结构安全检测有限公司

本规范参加起草单位：上海市市容景观事务中心

徐汇区绿化和市容管理局

户外招牌设置技术规范

范围

本规范适用于本市中心城、新城、中心镇以及独立工业区、经济开发区等城镇化地区。

本规范规定了户外招牌的设置范围、一般规定、类型及设置要求、设计、施工和验收、维护保养和安全检测等要求。

本规范适用于依附在建（构）筑物表面或独立设置于地面的户外招牌。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1449.1  《钢筋混凝土用钢 第一部分 热轧光圆钢筋》

GB1449.2  《钢筋混凝土用钢 第二部分 热轧带肋钢筋》

GB16776   《建筑用硅酮结构密封胶》

GB175     《通用硅酸盐水泥》

GB17743   《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB18774   《双端荧光灯　安全要求》

GB19043   《普通照明用双端荧光灯能效限值及能效等级》

GB19155   《高处作业吊篮》

GB19510   （所有部分）《灯的控制装置》

GB19651.3 《杂类灯座　第２－２部分：ＬＥＤ模块用连接器的特殊要求》

GB19652   《放电灯（荧光灯除外）安全要求》

GB19653   《霓虹灯安装规范》

GB24819   《普通照明用ＬＥＤ模块　安全要求》

GB4208    《外壳防护等级》

GB50007   《建筑地基基础设计规范》

GB50009   《建筑结构荷载规范》

GB50017   《钢结构设计规范》

GB50054   《低压配电设计规范》

GB50057   《建筑物防雷设计规范》

GB50169   《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50202   《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50205   《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50210   《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50289   《城市工程管线综合规划规范》

GB50303   《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50601    《建筑物防雷工程设施与质量验收规范》

GB50661    《钢结构焊接规范》

GB8624     《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB/T 10045 《碳钢药芯焊丝》

GB/T 10682 《双端荧光灯　性能要求》

GB/T 12706.1《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

GB/T 13434 《放电灯（荧光灯除外）特性测试方法》

GB/T 13912 《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》

GB/T 14044 《管型荧光灯用镇流器　性能要求》

GB/T 14957 《熔化焊用钢丝》

GB/T 15144 《管型荧光灯用交流电子镇流器　性能要求》

GB/T 1591  《低合金高强度结构钢》

GB/T 17748 《建筑幕墙用铝塑复合板》

GB/T 18705 《装饰用焊接不锈钢管》

GB/T 20145 《灯和灯系统的光生物安全性》

GB/T 2408  《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》

GB/T 24823 《普通照明用ＬＥＤ模块　性能要求》

GB/T 24824 《普通照明用ＬＥＤ模块测试方法》

GB/T 24825 《ＬＥＤ模块用直流或交流电子控制装置　性能要求》

GB/T 24908 《普通照明用自镇流ＬＥＤ灯　性能要求》

GB/T 3098.1～GB/T3098.20《紧固件机械性能》

GB/T 3280  《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 3880.1～GB/T3880.3《一般工业用铝合金板、带材》

GB/T 50107 《混凝土强度检验评定标准》

GB/T 5117  《碳钢焊条》

GB/T 5118  《低合金钢焊条》

GB/T 6892  《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》

GB/T 700   《碳素结构钢》

GB/T 7134  《浇注型工业有机玻璃板材》

GB/T 8110  《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

GB/T 8923.1《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第一部分 未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的锈蚀等级和处理等级》

JGJ16     《民用建筑电气设计规范》

JGJ145    《混凝土结构后锚固技术规程》

JGJ52     《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

JGJ55     《普通混凝土配合比设计规程》

JGJ80     《建筑施工高处作业安全技术规范》

JGJ/T163  《城市夜景照明设计规范》

CJJ149    《城市户外广告设施技术规范》

CECS148   《户外广告设施钢结构设施规范》

DB31/283  《户外广告设施设置技术规范》

DB31/T316 《城市环境（装饰）照明规范》

DGJ08-9   《建筑抗震设计规程》

DBJT08-111《店招店牌结构设计与安装》

DG/TJ08-003《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》

DG/TJ08-2002《悬挑式脚手架安全技术规程》

术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

户外招牌  Outdoor Signboard

本规范所称的户外招牌，是指企事业单位和个体工商户，在建（构）筑物外墙或建筑用地红线范围内设置的，用于表明单位名称、字号、标识或者建筑物名称的牌、匾等相关设施。

户外招牌按功能分为单位名称招牌（包含店招店牌）、建筑物名称招牌；按照设置形式分为附属型招牌、独立型招牌。

建筑物名称招牌 Building name signs

用于表明各类建筑物名称（含楼、大厦、公寓、广场等）的户外招牌，称为建筑物名称招牌（附录A图A.1）。

单位名称招牌 User name signs

用于表明企事业单位和其他组织及工商户的名称、标识和字号等的户外招牌，称为单位名称招牌（附录A图A.2）。

附属型招牌 The affiliated Signboard

依附于建筑物外墙、围墙等建构筑物表面设置的户外招牌称为附属型招牌。附属型招牌包括平行外墙式、垂直外墙式、雨篷式等形式（附录A图A.3.a～c）。

平行外墙式招牌 Parallel wall-type Signboard

平行于建筑物外墙设置的户外招牌，称为平行外墙式招牌。平行外墙式招牌有镂空式、凸版式、箱体式、平板式、牌匾式、格栅式等（附录A 图A.4.a～f）。

镂空式招牌Hollow out -style Signboard

平行外墙式招牌的一种，是指不采用布板或灯箱作为背景，直接将招牌名称、字号或标志图案（Logo）安装于建筑墙面上的户外招牌，称为镂空式招牌（附录A 图A.4. a）。

格栅式招牌Grid-style Signboard

平行外墙式招牌的一种，是指以金属、防腐木、仿木等材质制成相平行的栅条与框架，并以此作为背景的招牌，称为格栅式招牌（附录A 图A.4.f）。

垂直外墙式招牌 Vertical wall-type Signboard

垂直于建筑物外墙设置的户外招牌，称为垂直外墙式招牌，包括小型侧招、刀匾（俗称立式招牌）等。（附录A 图A.5.a～b）

雨篷式招牌Awning-style Signboard

采用雨篷形式设置的户外招牌，称为雨篷式招牌（附录A 图A.6.a～b）。

独立型招牌 Floor-type Signboard

直接设置在地面上，具有独立支撑结构的户外招牌称为独立型招牌（附录A 图A.7）。

设置规定

一般规定

户外招牌的设置必须采取有效措施保证其结构安全、可靠，应及时进行维护、保养及安全检查。

户外招牌的设置应美观，与区域环境相协调，不得损害建筑物、街景的重要特征，不得破坏被依附载体的整体效果。

户外招牌的设置不得影响被依附载体的使用功能。

户外招牌的设置应符合消防安全的要求。

户外招牌的设置应符合《上海市住宅物业管理规定》的有关要求。

户外招牌的设置涉及文物及优秀历史建筑的，应符合有关规定。

户外招牌用语应当符合国家和本市语言文字有关规定。使用外文时，应同时标注醒目的中文字符，中文字符应占据版面主体（附录A 图A.8）。

户外招牌的设置应符合节能与生态环保要求，提倡户外招牌产品标准化生产，鼓励新技术、新工艺的应用。

禁设规定

下列情形不得设置户外招牌：

在建（构）筑物楼顶、玻璃幕墙表面、建筑用地红线范围以外的。

影响建筑物通风、采光的。

利用危房设置或设置后危及建(构)筑物安全的。

影响建筑安全疏散或危及车辆行人安全的。

使用音频、LED屏、液晶屏等设备的。

居住建筑、商住建筑和住办建筑的住宅层面自身及对面的外墙面上，设置动态照明形式的。

设置范围

底层户外招牌宽度宜与所属单位出入口的宽度一致，最大宽度不应超过所属单位经营服务场所的范围。

一般区域内单位名称招牌仅允许在3层及以下建筑墙面上设置，在各类城市副中心、市（区）级商业街道（中心）、市（区）级专业市场等，以及商业零售建筑集中的区域允许在6层及以下建筑墙面上设置。

二层及以上的单位名称招牌宜集中设置。

独立型招牌应设置在所属建筑（单位）用地红线范围之内。

附属型招牌高度不得超过建筑楼顶。

设置数量

中小商铺设置单位名称招牌的数量宜符合“一店一招”的要求。

底层有专用出入口的经营服务单位，平行外墙式招牌的数量不得超过出入口的个数和展示橱窗的个数；小型侧招式招牌数量不得超过所属经营服务单位的出入口数量。

大型商厦、综合商务办公楼宇等设置的独立型招牌数量不宜超过所属建筑物主要出入口的个数。

二层及以上的经营服务单位，平行外墙式招牌的数量与其他招牌集中设置时数量不应超过建筑主出入口的个数；单独设置时，数量不得超过1块。

建筑物名称招牌在建筑物底层部分设置的，其数量不得超过建筑物的出入口数量；底层以上部分设置的，不同方向的建筑墙面上的数量不得超过1块，总数不得超过2块。

字符

户外招牌的字符尺寸应与所在街道的空间尺度相对应，且应符合下列规定。

多层(6层及以下)建筑附属户外招牌字幅尺寸，其字符的具体尺寸大小宜符合表1规定。

多层(6层及以下)建筑附属户外招牌字幅尺寸

| 道路红线宽度B（m） | 招牌字符最大边长L（m） |
| --- | --- |
| B≤16 | L≤0.4 |
| 16＜B≤24 | L≤0.5 |
| 24＜B≤40 | L≤0.6 |
| 40≤B | L≤0.8 |

中、高层（6层以上）建筑附属户外招牌字幅尺寸，其字符的具体尺寸大小宜符合表2规定。

中、高层（6层以上）建筑附属户外招牌字幅尺寸

| 建筑高度H（m） | 招牌字符最大边长L（m） |
| --- | --- |
| 18＜H≤54 | L≤2.5 |
| 54＜H≤100 | L≤5 |
| 100＜H | L≤6 |

照明

招牌照明的光源形式、色彩、光照强度应符合DB31/T316的规定。采用泛光照明等外置光源形式的户外招牌，其直接照射范围应控制在户外招牌的看板范围内。

在保证光照强度和均匀度的情况下，提倡采用节能的设计及高光效的节能材料和产品。

设置要求

附属型招牌

附属型招牌的设置不得破坏建筑立面的特征。

同一栋建筑立面上相邻招牌的类型、大小、悬挂位置、出挑尺寸应当整体协调。

不宜在同一栋建筑上设置3种以上形式的户外招牌。

户外招牌不宜与卷帘门、空调等其他设施整体设置。因场地限制必须整体设置时，宜采用雨蓬式或格栅式。

平行外墙式招牌宜采用镂空式。

相邻店面的招牌应分别设置，招牌间距不宜小于0.3m（附录A 图A.9）。

建筑底层的平行外墙式招牌应设置在二层楼板以下，招牌底边距离地面不宜小于2.5m（附录A 图A.10）。

对于没有专用室外出入口的单位，底层以上部位的外墙式招牌应当与建筑立面构图相协调，宜集中组合设置，也可统一设置独立型招牌。

同一幢建筑上的垂直外墙式招牌应当设置于建筑立面的同一基准线上（附录A 图A.11）。

在不同类型建筑立面上设置招牌应符合下述规定：

- 建筑立面上有立柱、线脚等装饰物的，不得遮挡装饰物（附录A 图A.12）；

- 建筑立面上有拱券构件的，在拱券以外部分不宜设置户外招牌（附录A图A.13）；

- 建筑平面布局上有凹凸或曲折变化的，不得破坏建筑立面的形态关系（附录A 图A.14~图A.15）；

- 有柱廊或底层以上有出挑结构的建筑（如：骑楼），廊道内侧或出挑部分的底部距离地面大于等于3m的，应设置在廊道内侧和出挑结构以下；小于3m的，可设置于廊道外围或出挑部分的墙面上，宜采用镂空式样（附录A 图A.16.a~b）；

- 在坡屋顶建筑山墙面上的，宜采用镂空式或雨篷式，且不得破坏屋面轮廓线（附录A 图A.17）；

- 位于街道转角建筑的，应整体设计；应统一相邻招牌的形式、悬挂位置和高度；转角部位不宜设置小型侧招（附录A 图A.18）；

- 设置于建筑出入口雨棚上的户外招牌应采用镂空式（附录A 图A.19）；

- 外墙式招牌所依附的建筑（或建筑局部）同时具有以上几种特征的，应在形式、尺寸和设置位置等方面同时满足上述规定。

无内照明的平行外墙式的户外招牌厚度不宜大于0.1m，采用内部照明的箱体厚度不宜大于0.3m（附录A 图A.20）。

格栅式招牌与卷帘门整体设置时，厚度不应大于0.8 m（附录A 图A.21）。

雨篷式招牌的设置不得影响窗户的正常开启和防火通风的需求。同一个建筑立面设置的雨篷式招牌类型、大小、悬挂位置、出挑尺寸应一致。雨篷式招牌高度不宜大于1m，出挑距离不宜大于1.2 m（附录A 图A.22）。

小型侧招不得设置在二层楼板以上，宜以实物造型或图案来表现单位标识（LOGO），不宜采用动态光源。最大直径或最大边长不得大于0.7m；底边距地面不得小于2.5m，支架出挑的距离不得大于0.3m、悬挂角度应与建筑物外墙成90°角。人行道宽度小于3m的不宜设置（附录A 图A.23）。

刀匾不得设置在6层楼板以上或二层楼板以下，支架出挑距离不得大于0.5m、宽度不得大于1.2m、高度不宜超过9m、厚度不得大于0.5m；悬挂角度应与建筑物外墙成90°角。刀匾式招牌宜采用镂空形式（附录A 图A.24）。下方有行人通行的不得设置。

设置于窗框内的招牌宜设置在窗框上部，高度不得超过窗框高度的20%，不得影响窗户的正常开启和防火通风的要求,并应与建筑墙面或构件可靠连接（附录A 图A.25）。

独立型招牌

独立型招牌应设置在所属建筑的地块红线范围之内，尺寸宜符合表3规定：

独立型招牌设置尺寸

| 设置场地宽度W（m） | 招牌高度H（m） |
| --- | --- |
| W≤5 | H≤1.5 |
| 5≤W≤10 | H≤3 |
| 10＜W≤20 | H≤5 |
| 20＜ W | H≤8 |
| 设置场地宽度是指建筑物外墙面到与之平行的最近的人行道原石线之间的距离。 |

设计

一般规定

独立型、刀匾式以及主体为钢结构的户外招牌，应由具备相关设计资质的设计单位结合建筑整体布局、建筑物立面及周边环境要求进行设计。店招店牌的结构设计，可参照DBJT08-111执行。

依附于建（构）筑物的户外招牌设计前，应了解所依附建（构）筑物的结构安全状况，必要时应委托房屋质量检测机构对建（构）筑物安全性进行。

独立型、刀匾式以及主体为钢结构的户外招牌的设计文件应明确结构设计年限。独立型、刀匾式以及在建筑墙面上设置建筑物名称的户外招牌，结构设计年限为20年；其他形式的招牌，结构设计年限为10年。

砖木结构建筑及历史建筑不应设置钢结构的箱体式招牌。砖混结构建筑不宜设置钢结构户外招牌。

户外招牌的安装位置与现有各类管线（10kV架空线、低压导线及通讯电缆）的距离，应符合GB50289的有关规定。必要时应委托供电及电讯等部门做好绝缘保护措施。

户外招牌的光源色彩、光照强度的设计应符合DB31/T316的规定。采用外照明形式的户外招牌，其光源的照射范围应控制在户外招牌的看板范围内。在保证光照强度和均匀度的情况下，鼓励采用高光效的节能产品和节能设计。

为便于维护保养，户外招牌应预留检修孔（门），或采用可开启的面板构造形式。

材料选用

户外招牌的金属构架所采用的钢材、不锈钢板材（或管材）以及铝合金（或型材）材料，应符合GB/T700、GB/T1591、GB/T3280、GB/T18705、GB/T3880.1～GB/T3880.3、GB/T6892的有关规定。

户外招牌围护装饰面板所采用的铝塑板、塑料扣板、铝板（或网孔板）、铝型材、不锈钢板（或网孔板）、高分子板材（亚克力、PC等）及防腐木等材料，应符合GB/T17748、GB/T3880.1～GB/T3880.3、GB/T3280、GB/T6892、GB/T7134等有关规定。采用的喷绘灯布、帆布等材料的防水、耐候和耐久性能应符合国家和行业标准的有关规定。高分子板材（亚克力、PC等）的使用寿命不应低于5年，喷绘灯布、帆布的使用寿命不应低于2年。

户外招牌设施的喷绘灯布应采用可循环利用的聚乙烯（PE）高强纤维布，喷绘颜料应采用UV墨水喷绘，不应采用溶剂型墨水喷绘。喷绘灯布的燃烧性能等级不应低于GB8624中的B1级。

户外招牌的金属构架焊接材料的性能应符合GB/T5117、GB/T5118、GB/T14957、GB/T8110和GB/T10045等有关规定。

户外招牌采用的电气器件（断路器、变压器、接触器、熔断器、定时器、漏电开关等）、电线电缆、接线端子、接线盒及绝缘护管等材料应符合国家3C认证。用于户外接线盒的防护等级应不低于GB4208中的IP56。

具有内照明户外招牌的底板材料燃烧性能等级不应低于GB8624中的B1级。采用高分子板材的垂直燃烧级别不应低于GB/T2408中的V-0级。

户外招牌采用的光源材料应符合以下规定：

a)  采用节能型荧光灯应符合下列要求：

  - 节能型荧光灯灯具的安全性能和能效要求，应符合GB 18774、GB/T 10682和GB 19043的有关规定；

  - 双端荧光灯的镇流器安全性能和能效要求，应符合GB 19510.1、GB 19510.4、GB 19510.9、GB/T 15144、GB/T 14044和GB 17743的有关规定；

b)  采用新型节能点光源（LED、气体放电光源等）应符合下列要求：

- 安全性能和能效要求，应符合GB/T 20145、GB 24819、GB/T 24823、GB/T 24824、GB/T 24908的有关规定；

- LED光源及其他新型光源的驱动电源及电子控制器、连接器的性能，应符合GB 19510.14、GB/T 24825、GB 19651.3的有关规定；

- 采用的（除荧光灯外）的气体发光光源应符合GB 19510.9、GB 19510.10、GB 19652和GB/T 13434的有关规定。

化学锚栓及锚固胶的性能应符合JGJ145的有关规定。螺栓、螺钉、螺母及垫圈等紧固件，其性能应符合GB/T3098.1～GB/T3098.20等有关规定。

户外招牌混凝土基础所采用的水泥、砂、石以及钢筋材料，其性能应符合GB175、JGJ52、GB1449.1和GB1449.2等有关规定。

户外招牌采用的建筑用硅酮耐候胶的性能和有效期，应符合GB16776的有关规定。

结构及构造

户外招牌结构宜采用钢结构形式，其钢结构的选型、布置和构造应便于制作、安装和维护。

户外招牌的结构设计应按承载能力极限状态的基本组合和正常使用极限状态的标准组合进行设计，应充分考虑各种荷载,确保结构稳定,避免出现几何可变体的形式。户外招牌的钢结构设计应符合GB50017、CJJ149和DB31/283等有关规定。

结构构件承载力设计，应采用下列极限状态设计表达式：

式中：

| γ0 | —— | 结构构件重要性系数；设计使用年限为20年的户外招牌设施取1.1~1.2，设计使用年限为10年的户外招牌设施取不小于1.0； |
| --- | --- | --- |
| S | —— | 不考虑地震作用时荷载效应组合的设计值； |
| R | —— | 结构构件的承载力设计值； |
| ak | —— | 几何参数的标准值； |
| fc、f | —— | 混凝土、钢材的强度设计值，应按CJJ149的有关规定执行。 |

作用在户外广告设施结构上荷载的基本风压应按本标准附录B的规定执行，并应按CECS148的有关规定，确定风压高度变化系数、风荷载体型系数和风振系数，计算风载荷的标准值。地震作用计算应按DGJ08-9的规定执行。其余荷载按照GB50009的规定执行。

依附于建（构）筑物墙面的户外招牌应与建（构）筑物的梁、柱连接。在考虑附加户外招牌荷载后，原有结构应能满足其安全性能指标，并有必要的安全储备。支座的连接应按正常内力的2.0倍验算安全性。

独立型户外招牌基础设计应满足地基承载力的要求，地基基础均应进行强度、抗滑移、抗倾覆及稳定性验算（不允许出现负应力区），并应符合GB50007的有关规定。独立型户外招牌混凝土基础顶面应高出地坪表面，地坪以上的基础顶面不应大于招牌的横断面，且高出地坪的距离应不小于200mm。

户外招牌结构的变形值及构件的长细比应符合以下规定：

a)  户外招牌结构的变形容许值：

落地式招牌顶点水平位移不应大于H/150；横梁或桁架的挠度不应大于L/150；墙面式招牌悬臂梁的挠度不应大于L/150。

b） 各构件的长细比（λ）容许值：

受压弦杆、腹杆：λ 小于等于150；

辅助杆：        λ 小于等于200；

受拉杆：        λ 小于等于250。

平行外墙式户外招牌的钢构架与安装面的锚固形式应符合以下规定：

安装面结构为钢筋混凝土，且户外招牌的外侧与安装面的距离大于0.4m的，应采用种植化学              锚栓（或化学植筋）的连接形式；小于0.4m的，可采用不锈钢膨胀螺栓的连接形式；

安装面结构为砖墙的，应采用细石混凝土预埋构件、隐蔽型夹板构造或其它加固措施（视荷载大小采用合适构件）的形式进行连接；

安装面为其他结构形式的，其连接和锚固形式应进行专项设计。

采用化学锚栓、化学植筋进行锚固时，应锚固于混凝土结构内，不得在建筑的装饰面层或保温层上进行锚固。

砖木结构的墙体应进行强度验算。

户外招牌的表层围护材料应采用外墙铝塑板、铝板（或网孔板）、镀锌钢板、彩钢板、不锈钢板（或网孔板）、铝型材、塑料扣板以及高分子板材等不易锈蚀和腐烂的材料。不得采用内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等易碎、易腐蚀、自重重的材料作表层材料。

户外招牌采用外墙铝塑板、铝板（或网孔板）、不锈钢板（或网孔板）等材料用作表层围护时，其与构架的连接应采用干挂、螺钉方法固定。不应采用粘贴法固定，不应采用易腐蚀变形的材料作面板的内衬板。

采用高分子板材制作的户外招牌，其高分子板材与框架的固定构造，应能适应环境温度变化所引起材料缩胀的要求。高分子板材与面框的固定应采用嵌入安装法，不应直接采用螺栓、螺钉或铆钉固定。

户外招牌的表层围护采用格栅式的，格栅条与钢构架连接处不应使用木条，不得采用枪钉、木螺钉与构架固定。格栅条与钢构架连接方法应符合以下规定：

- 铝合金型材作为表层围护材料的，铝合金型材与构架的固定节点处应设置增强型钢，并采用不锈钢或镀锌螺栓（螺钉）固定；

防腐木作为表层围护材料的，木格栅板条的厚度不宜小于15mm，宽度不宜小于80mm。木格栅板条应采用不锈钢或镀锌螺栓（螺钉）与构架连接固定。

平行外墙式户外招牌的顶面应设置雨水坡和排水管，与墙体交接处应设置泛水板。平行外墙式户外招牌的底部应设置泄水孔。

户外招牌的检修孔（门）的尺寸不应小于450mm×600mm。平行外墙式户外招牌的检修孔（门）应每2m设置一个。落地式户外招牌的检修孔（门）的设置部位，应便于人员的进出。

建筑物名称招牌的字体背部宜设置安全检修通道。

雨篷式户外招牌的构架应采用不锈钢或热浸镀锌的管材。表层的围护应采用不锈钢紧固件（螺钉、抽芯铆钉）及压条与构架固定，其固定间距应不大于200mm。

电气及防雷

户外招牌的应采用三相五线制供电。电气配电箱内应设断路器、短路保护、过负载保护和接地故障保护，电气设计应符合GB50054、JGJ16和JGJ/T163等有关规定。附着于建（构）筑物户外招牌的电气配电箱宜设置在室内。独立型户外招牌的电气配电箱宜单独设置。

电气件材料的选用和安装必须考虑散热和阻燃性，并应适应所在场地的环境条件，且具有防潮、防雨水和防虫害侵蚀的功能。

户外招牌照明分支线路每一单相回路电流应符合JGJ/T163的规定。电气配电线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路应大于0.5MΩ；二次回路应大于1MΩ。

户外招牌的照明电路系统必须可靠接地，配电线路中应设置漏电保护装置，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s。独立型户外招牌，应设置接地装置，且配电箱底边距地面的高度应大于1.5m。

户外招牌的供电电缆应采用低烟无卤阻燃型三芯或五芯电缆。供电电缆截面积不应小于4.0mm2。绝缘层应符合GB/T 12706.1的规定。灯具的电线应采用阻燃、导电性良好的绝缘铜线，并应符合GB/T 12706.1的规定。

户外招牌配电线均应敷设于箱体内特定的线槽或护套管内，并在阻燃防水接线盒内与光源、驱动电源或灯具的引出导线连接，箱内配电线的线径不应小于2.5mm2。穿过金属板的线缆，必须设置橡胶（或尼龙）绝缘保护套圈。

供电电缆必须穿入镀锌的钢质护套管，钢质护套管的内径不得小于电缆外径的1.5倍，钢质护套管的端口应设置橡胶（或尼龙）绝缘保护套圈，电缆在管内不得有接头。埋地敷设的镀锌钢质护套管的壁厚不应小于2.5mm，埋深不宜小于0.7m。钢质护套管应可靠接地，且连接处应作跨接接地，接地电阻值不得大于4Ω。穿墙铺设的钢质护套管的壁厚不应小于2.5mm。

户外招牌的照明、电气装置电气设施的金属部分，灯具、镇流器金属外壳金属及结构架、金属面板、等均应可靠接地，其接地电阻值不得大于4Ω。与防雷接地共用接地装置时，其避雷装置与接地装置间的电阻值不大于1Ω。

户外招牌的电源线，不得贴敷于灯具及构架外表，不应敷设在高温灯具的上部。电源线必须穿入护套管，分路处应设置接线盒。

霓虹灯的配电回路应与其他照明回路分开，且应设置双极开关及熔断器。

在建筑物防雷设施保护范围外的独立型户外招牌，必须进行防雷设计，防雷设计应符合GB50057的有关规定，防雷接地电阻值应不大于10Ω。

施工和验收

一般规定

独立型、刀匾式以及主体为钢结构的户外招牌，应由具备建筑、钢结构工程等专业施工资质的企业，按设计图及本规范要求进行施工。

独立型、刀匾式以及主体为钢结构的户外招牌的施工应实行监理。对单一、简易、以及体型较小的户外招牌的施工质量，可由专业检测单位实行检测。

户外招牌的金属构架、面板及围护、照明、电气以及混凝土基础的施工、验收，应符合本规范和CJJ149、GB50205、GB50210、GB50303、GB50169和 GB50202等有关规定。

户外招牌钢结构件应优先采用热浸镀锌法进行防腐处理。面板及字壳等宜采用静电粉末喷涂。

结构施工

户外招牌的混凝土基础施工应符合下列规定：

a) 混凝土配合比应符合材料性能，应根据设计和施工条件等要求进行施工，并符合JGJ55的有关规定；

b) 混凝土浇筑时应采用插入式振动器振实，并应按规定要求进行养护。基础混凝土抗压强度检验应符合GB/T 50107的有关规定；

c) 基础内柱脚锚栓的埋设应有固定措施，且在浇筑混凝土前对锚栓的螺杆部分采取保护措施；

d) 混凝土抗压强度检验的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽样制作，并以标准条件下养护28d龄期的抗压强度进行评定，抗压强度应符合GB/T 50107的有关规定；

e) 受力预埋件的锚筋应采用HRB335级或HRB400级钢筋，严禁采用冷加工钢筋。锚板宜采用Q235钢，受力直锚筋不应少于4根，直锚筋与锚板应采用T形焊；

f) 基础施工完毕后应及时进行回填土，回填土应分层压实，压实系数不应小于0.90。

户外招牌的钢构件制作应符合下列规定：

a)  户外招牌的加工制作宜在工厂内进行；

b） 户外招牌钢构件的焊接坡口、切口质量，以及钢构件的断料、切割、制孔、组装的制作质量，应符合GB50205、GB50661和CJJ149等有关规定；

c） 户外招牌设施的立柱（格构柱）的焊缝为熔透焊，焊缝质量等级不得低于二级，其他构件的焊缝质量等级为三级；

d） 户外招牌钢构件（框架）的制作质量应符合表4的规定。

户外招牌钢构件（框架）的制作质量及允许偏差        单位为毫米

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立柱（格构柱） | 柱身扭曲 | 3.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |
|  | 弯曲矢高 | H/1000，且不应大于10.0 | 用拉线、直角尺和钢尺检查 |
| 框架 | 直线度（扭曲） | 5.0 | 用拉线、吊线和钢尺检查 |
|  | 平面度（1m范围内） | 1.5 | 用直尺和塞尺检查 |
|  | 对角线 | 3.0 | 用钢尺检查 |
| 安装孔距 | ±2.5 | 钢尺检查 |

e）户外招牌钢构件表面除锈及防腐处理应符合下列规定：

1）钢结构构件表面除锈等级的规定：

钢构件采用防腐涂料涂装时，构件的除锈等级应达到GB/T 8923.1规定中的Sa2级或St2级的要求；

钢构件采用热浸镀锌法时，其表面粗糙度应达到30µm~35µm的要求，并应符合GB/T 13912的有关规定。

2）钢构件采用热浸镀锌法时，构件表面应光滑，不得有毛刺、满瘤和多余结块，并不得有过酸洗或露铁等缺陷。构件表面热浸镀锌的镀层镀覆量和涂层厚度应符合表5的规定，镀件的锌层应均匀、牢固。

镀层的镀覆量和涂层厚度

| 镀锌件厚度（mm） | 镀覆量（g/m²） | 锌层平均厚度（µm） |
| --- | --- | --- |
| ＜6 | ＞505 | ≥70 |
| ≥6 | ＞610 | ≥85 |

3）钢构件采用防腐涂料涂装时，底漆涂装遍数为2遍，面漆涂装遍数不得少于2遍，其干漆膜总厚度应大于150µm。

- 户外招牌的面板、字壳等采用镀锌和静电粉末喷涂作涂装时，其镀锌层的平均厚度不应小于70µm，静电粉末涂层的厚度，不应小于100 µm；

涂层表面应光洁平整、均匀、无明显皱皮、流坠、气泡、针眼、色泽不均、脱皮和露底等现象；

户外招牌的照明、电气控制装置的组装质量应符合GB50303、GB50169和GB19653等有关规定。

化学锚栓的施工应符合下列规定：

a)  化学锚栓锚固胶的掺料和用量应符合说明书的规定；

b)  锚孔施工应避开混凝土受力主筋和管线，废孔应采用化学锚固胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实；

c)  化学锚栓置入锚孔后，应按照生产企业规定的养生要求进行固化养生，固化期间禁止扰动；

d)  化学锚栓安装完成后应按DG/TJ08-003的规定对其进行抗拉拔试验。

户外招牌的安装质量应符合下列规定：

a) 户外招牌设施钢结构安装时，应在基础混凝土达到设计强度后，方可进行上部结构件的吊装。结构吊装就位后，应及时安装支撑构件，保证结构的稳定；

b） 立柱对接焊缝和安装焊缝的质量应符合设计要求和本规范第7.2.2条的规定。现场安装焊缝应以电动工具除锈后，补涂装防腐油漆；

c） 采用法兰盘连接节点处，法兰板接触面的紧合率不得低于70%，且边缘最大间隙不得大于1.0mm；

d）户外招牌构架的连接螺栓螺母安装规范、齐全，螺母的拧紧要求应符合下列要求：

1）采用钢结构用高强度螺栓连接时，螺母的拧紧扭矩应按GB50205的有关规定执行；

2）采用化学锚栓锚固时，螺母的拧紧扭矩应符合锚栓制造商的专项规定；

3）一般连接螺栓螺母的拧紧扭矩应符合表6的规定。

一般螺栓的拧紧扭矩

| 螺栓强度等级 | 螺栓公称直径 |
| --- | --- |
|  | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 |
|  | 拧紧扭矩 N·m |
| 4.6 | 20～25 | 35～44 | 54～69 | 88～108 | 118～147 | 167～206 | 225～284 | 294～370 | 441～519 | 529～666 |
| 5.6 | 25～31 | 44～54 | 69～88 | 108～137 | 147～186 | 206～265 | 284～343 | 370～441 | 539～686 | 666～833 |
| 6.6 | 29～39 | 49～64 | 83～98 | 127～157 | 176～216 | 245～314 | 343～431 | 441～539 | 637～784 | 784～980 |
| 8.8 | 44～58 | 76～102 | 121～162 | 189～152 | 260～347 | 369～492 | 502～669 | 638～850 | 933～1244 | 1267～1689 |

4）地脚螺栓拧紧后应设置双螺母防松。

e) 面板及围护装饰面层的外观应平整，独立字体应与构架连接可靠。顶部与建筑物墙面结合处泛水板的施工应符合GB50210的有关规定；

f)  户外招牌金属构架、面板及围护的安装质量及允许偏差应符合表7规定：

户外招牌的安装质量及允许偏差              单位：mm

| 检查项目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 立柱（格构柱） | 垂直度 | H/1000，且不应大于10.0 | 用经纬仪或吊线和钢尺检查 |
| 框架 | 水平度 | l/1000，且不应大于10.0 | 用水准仪和钢尺检查 |
|  | 平面度（1m范围内） | 1.5 | 用直尺和塞尺检查 |
| 面板及围护 | 平面度（1m范围内） | 1.5 | 用直尺和塞尺检查 |
| 连接螺栓扭矩 | 见表6 | 数显扭力扳手 |
| 涂层状况 | 涂层无划痕、无破损 | 目测 |

g) 户外招牌的照明灯具、霓虹灯、电气配电箱和电气管敷设的露天安装施工，应符合本规范和GB50303、GB19653和GB50169等规定。独立型户外招牌的防雷接地装置的施工应符合GB50057的有关规定；

h) 电源线应采用防老化、阻燃的绝缘铜导线，导线连接应采用接线柱、压接帽、缠接等形式，并使用防水绝缘胶布包裹。

户外招牌的安装规定：

a)  户外招牌在安装前，必须做好对地上、地下管线的了解和保护工作。必须在基础混凝土强度达到设计强度后，方可进行结构吊装；

b)  户外招牌安装时，应搭设安全围护设施及施工脚手架。在安装过程中应采取可靠的安全防范措施，高空作业必须执行JGJ80的规定，6级风以上不得施工；

c)  距离地面30m以上的户外招牌吊装作业，应编制专项施工方案，并组织专家认证；

d)  采用吊篮施工作业应符合下列规定：

1) 施工作业吊篮的性能应符合GB19155的有关规定，吊篮安装就位后，施工方应委托专业检测机构检测，检测合格后方可投入使用；

2) 吊篮在高空作业层就位时，应及时设置与建（构）筑物拉结的临时固定装置；

3）吊篮施工作业时，工作区域的阵风风速应不大于8.3m/s（相当于5级风力）。

e)  采用外挑悬挂脚手架（或悬挂构架）的吊装施工方案中，外挑悬挂脚手架（或悬挂构架）的搭设（或制作）要求，应符合DG/TJ 08-2002的有关规定。外挑悬挂脚手架（或悬挂构架）的吊装施工方案必须附有设计计算书，并应组织专家认证。

验收

独立型、刀匾式以及主体结构为钢结构的户外招牌的竣工验收，应由设置人组织验收，在验收时应按本规范要求做好测试数据和验收意见的记录和签字确认。

分项验收应包括下列内容：

a)  独立型户外招牌的基础及接地装置、附属型户外招牌的锚固及支座；

b)  户外招牌金属结构件制作质量；

c)  在整体吊装前，已分段组装的金属构架。

竣工验收应符合下列规定：

a)  独立型户外招牌的基础施工质量，应按设计要求并应符合GB50202、CJJ149等有关规定；

b)  户外招牌的金属构架、围护装饰的制作及安装质量，应按设计施工图要求并应符合GB50205、GB50210、CJJ149等有关规定；

c)  户外招牌的电气、灯具及防雷装置的安装质量，应按设计施工图要求并应符合 GB50303、GB50169、GB50601和GB50057等有关规定。

竣工验收资料应包括下列文件：

a)  竣工图和设计变更文件；

b)  原材料、半成品、构配件的质量保证书、电器件的3C认证证书、合格证书和有关试验报告；

c)  钢构架（件）的制作及安装验收资料；

d)  基础施工验收资料；

e)  隐蔽工程验收资料；

f)  面板及围护验收资料；

g)  电气、照明及防雷装置验收资料；

h)  监理单位出具的项目质量评估报告。

验收资料作为户外招牌的施工档案，应由设置人长期保存直至该设施拆除。

维护保养和安全检测

一般规定

设置人应负责户外招牌的检查和维护保养工作。在气候环境突变时，必须加强对户外招牌的安全检查。

户外招牌设置期满二年的，设置人应每年委托安全检测。户外招牌的结构、电气等发生变更后，设置人应重新委托安全检测。

经验收或检测的户外招牌，设置人及使用人不得改变招牌的结构，不得增加其他荷载。

维护保养

设置人必须保持户外招牌的整洁、完好。发现污损、字体残缺、灯光显示不完整、面板老化褪色等影响市容景观情况，必须及时清理、维护或者更换。户外招牌的灯光照明、霓虹灯装置不完整、残缺破损时，在修复前必须切断电源停止使用。

设置人必须定期对户外招牌进行检查和维护、保养。

a)  户外招牌的围护及面板的完好状况，应每周检查一次。当户外招牌的围护存在渗水、霉斑、下凹，面板出现翘裂、破损（或腐烂）等现象时，应及时进行修复或更换；

b)  户外招牌的照明灯具、电气设施至少每月维护保养一次。固定脱落或触点打弧的灯具和电器件，以及绝缘破损老化、芯线外露、接地松动的缆线应及时修复和更换；

c)  户外招牌的构架及其锚固，至少每半年检查一次。当构架的焊缝存在裂痕、锚固（或连接）螺栓出现松动时，应及时进行修补及紧固；

d)  户外招牌的构架应每年进行一次防腐保养，应对构件锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等部位的基底进行清理、除锈、修复和重新涂装。

在高温、梅雨季节和大风、大雪、雷雨天气，设置人必须对户外招牌的基础及锚固、构架及连接和防腐、围护及面板、电气及灯具的可靠性进行检查，并应采取必要的安全防范措施。

户外招牌的定期检查项目、内容和要求应按表8规定执行。

户外招牌定期检查项目、内容和要求

| 序号 | 检查项目 | 检查内容和要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础及地脚螺栓 | 基础无开裂、倾斜，钢筋及地脚螺栓无外露、松动、锈蚀，螺母无松动、锈蚀、缺失。 | 本规范 |
| 2 | 锚固螺栓及被依附体 | 被依附体结构无开裂、破损，锚固螺栓无外露、松动、锈蚀、缺失。 | 本规范 |
| 3 | 构架及连接 | 杆件平直无变形、脱落；焊缝完好无裂纹；连接螺栓完好无缺失、松动、锈蚀。 | 本规范 |
| 4 | 面板及表层围护 | 面板及面框完好无渗水、变形、翘裂、脱落、破损、老化、褪色；固定螺栓无松动、脱落、锈蚀。 | 本规范 |
| 5 | 构架防腐 | 涂层完好无剥落、龟裂、风化，杆件无锈蚀。 | 本规范 |
| 6 | 电气、 照明 及防雷 | 电气控制箱 | 电器件灵敏、绝缘完好、触点无碳化；接零、接地可靠；电缆、电线绝缘完好无老化；金属箱体及门扇接地（柱、桩）连接可靠；箱体固定可靠无锈烂、防水防腐完好、门锁完好。 | 本规范绝缘电阻＞0.5MΩ， 接地电阻值≤4Ω |
|  |  | 照明系 统 | 灯具完好齐全、固定无松动，接地可靠，灯杆固定牢固；电线、电缆绝缘完好无老化；金属护套管及接线盒接地可靠、固定完好无缺失、破损，电源线与构架的绝缘措施完好。 |  |
|  |  | 霓虹灯装置 | 灯管完好无老化、破损、缺失；固定无松动；镇流器金属外壳接地可靠，高压输出线绝缘规范、可靠。 |  |
|  |  | 防雷 | 防雷装置完好无损坏，接闪器焊接可靠无脱落，无锈蚀；金属构件接地可靠。 |  |

安全检测

户外招牌的安全检测必须由具有专业检测资质的单位进行。

户外招牌的安全检测单位必须具有招牌设施各分项检测项目的计量认证资质，安全检测单位的专业检测人员必须具有相应检测项目的职业资格证书及登高作业证。

户外招牌的设置人在委托安全检测的同时，应提交该设施的验收资料。

户外招牌的安全检测主要包括现场检测（检查）和结构复核两个部分。

a)  现场检测（检查）应主要包括以下内容：

基础部分：基础（或被依附体）外观、地脚螺栓（或锚固件）、基础混凝土强度；

构架及连接部分：构架垂直度、构架变形量、材料截面厚度、焊缝、连接螺栓；

面板及围护部分：围护固定、面板变形、字体及标识、面框及固定状况；

结构防腐部分：构件锈蚀状况、涂层厚度及风化程度；

照明及电气部分：配电箱、灯具及灯架、电线及电缆、护套管及接线盒、绝缘电阻值、接 地电阻值；

防雷装置部分：防雷装置的连接状况、接地电阻值。

b)  结构复核应主要包括以下内容：

1）以施工竣工图及现场测量的结构实际尺寸及材料截面为依据，根据本规范第6.3款要求，对结构的强度、刚度和稳定性；

2）基础的抗倾覆性和地脚螺栓的强度。

户外招牌安全检测的要求和评定依据除应符合本规范外，还应符合DB31/283、CJJ149的有关规定。

户外招牌现场检测工作中，应做好原始记录和现场缺陷状况的影像记录。原始记录和缺陷状况的影像记录应存档、可追溯。

户外招牌安全检测报告应进行分项评定和综合评定，综合评定结论作为判定依据具。分项评定应包含以下5项内容：

a)  结构的强度、刚度和稳定性，基础抗倾覆性及地脚螺栓或锚栓强度；

b)  结构及锚固状况，杆件变形状况；

c)  构架（面板及围护）连接（焊接、螺栓等）状况；

d)  结构及围护的防腐、锈蚀、变形状况；

e)  电气、照明及防雷装置性能。

其中，第1项、第5项（安全用电）为安全性等级；第2、3、4项及第5项（除安全用电外）为使用性等级。

户外招牌安全检测报告的分项评定等级分为a、b、c三个等级，并应按下列要求确定：

a）结构的强度、刚度和稳定性

1）构件的强度、刚度和稳定性符合规范要求，或构件强度、稳定性略低于规范要求（R/γ0S≥0.95）时，应评为a级；构件强度或稳定性低于规范要求（0.9≤γ0S＜0.95）时，应评为b级。

2）结构的刚度超过规范要求、但尚不足以影响正常使用时，应评为a级。

3）构件承载力低于b级要求，或结构刚度明显超出规范要求、对结构正常使用有影响时，应评为c级。

b）基础抗倾覆性及地脚螺栓强度

1）基础抗倾覆性符合规范要求，且地脚螺栓强度符合要求时，应评为a级。

2）基础抗倾覆性或地脚螺栓强度有一项不符合要求时，应评为b级。

3）以上2项均不符合要求时，应评为c级。

c）结构及锚固状况，构件变形状况

1）该项目符合规范要求时应评为a级；构件变形超过规范要求、但尚不足以影响正常使用时，或结构形式不符合规范要求、但不影响安全性时，应评为a级。

2）其余情况应评为b级或c级。

d）构架（或牌面）连接（焊接、螺栓等）状况

1）符合规范要求时应评为a级。

2）存在连接螺栓松动、缺失等现象，或焊缝外观质量、尺寸等不符合规范要求的，应评为b级或c级。

3）达不到设计或本规范要求的二级焊缝，应评为c级。

e）结构锈蚀及防腐状况

1）符合规范要求（锈蚀等级达到GB/T8923.1要求的A级）时应评为a级。

2）部分构件和焊缝涂层出现起皮、锈蚀、泛锈，但构件壁厚无明显减薄，且锈蚀等级达到GB/T8923.1要求的B级以上时，应评为b级。

3）其他应评为c级。

f）电气、照明及防雷装置性能

1）符合规范要求时应评为a级。

2）防漏电、触电等措施完备，但存在线缆护套管松动、破损、未固定，或电箱内电气件齐全但未可靠固定，或照明设施松动、缺失等现象的，应评为b级。

3）其他应评为c级。

户外招牌安全检测报告的综合评定划分为A、B、C三个等级，并按下列要求执行：

a）综合评定为A级的户外招牌，可正常使用，应按本规范8.2条规定维护保养。

b）综合评定为B级的户外招牌，对存在一般缺陷[1]的部位，检测单位应根据规范要求，提出合理的整改建议。设置人应在15天内完成整改，并向检测单位申报复检。

c）综合评定为C级的户外招牌，结构、锚固和电气等方面存在严重缺陷[2]的，设置人应根据检测单位的意见和本规范的规定，在7天内完成加固、修复，并及时向检测单位申请复检；对存在坠落、倾覆危险或极易造成触电伤害的，设置人应立即采取安全保障措施，并在24h内予以拆除。拆除前，应及时切断电源，做好安全防范工作。

d）检测单位在出具检测报告的同时，应当在5天内抄送绿化市容管理部门。对存在坠落、倾覆危险或极易造成触电伤害的，检测单位应及时告知设置单位和绿化市容管理部门。对没有按时完成整改或复检不符合规范要求的，检测单位应当及时告知绿化市容管理部门。

e) 户外招牌安全检测报告的综合评定见表9：

表9           安全检测综合评定

| 评定项目 | 评定 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构的强度、刚度和稳定性 |  |  |
|  | 基础抗倾覆性及地脚螺栓强度 |  |  |
| 2 | 结构及锚固，构件变形状况 |  |  |
| 3 | 构架（或牌面）连接（焊接、螺栓等）状况 |  |  |
| 4 | 结构锈蚀及防腐状况 |  |  |
| 5 | 电气、照明及防雷装置性能 |  |  |
| 综合评定 |  |  |

注：户外广告设施安全检测综合评定等级按如下原则确定：

（1）分项评定中的第1项、第5项均为a，且第2、3、4项评定为b级的不超过2项时，综合评定可为A级。

（2）第1项、第5项中有一项或两项评定为b级或c级时，综合评定应为B级或C级，按较低等级确定。

（3）第1项、第5项均为a，但第2、3、4项评定等级出现c级，或超过2项评定为b级时，综合评定可为B级或C级。

安全检测单位必须建立户外招牌检测档案。户外招牌检测档案应保留五年。户外招牌检测档案应包括以下内容：

a) 现场检测原始记录（含图纸或结构简图）；

b) 检测时的缺陷状况的影像记录；

c) 检测报告；

d) 复检报告。

户外招牌档案

户外招牌设置人应建立户外招牌管理档案，管理档案应长期保存直至拆除。户外招牌管理档案应包括以下内容：

a) 申请设置材料；

b) 竣工验收资料；

c) 日常检查和维护保养资料；

d) 安全检测资料；

e) 拆除资料。

[1] 一般缺陷指构件承载力略低于规范要求（0.9≤R/g0S＜0.95），构件或结构变形超过A级的要求、但尚不足以影响正常使用；部分构件、焊缝涂层出现起皮、锈蚀，连接螺栓松动；线缆护套管固定松动、破损、未固定，电箱内电气件齐全但未可靠固定。

[2] 严重缺陷指构件承载力低于规范要求（R/g0S＜0.9），构件和结构变形超过A级要求，且对正常使用有明显影响，存在坠落或倾覆危险；构件、焊缝严重锈蚀或防腐措施已失效，焊缝开裂，锚固螺栓失效；基础的抗倾覆性不符合A级要求；电气控制失效或极易造成触电伤害。

（资料性附录）
附图

建筑物名称招牌

单位名称招牌

附属型招牌

(a)  平行外墙式            (b)  垂直外墙式                (c)  雨棚式

附属型招牌包括平行外墙式、外挑式、雨篷式等形式。

平行外墙式招牌

(a)  平行外墙式招牌-镂空式               (b)  平行外墙式招牌-凸版式

(c)  平行外墙式招牌-箱体式                (d)  行外墙式招牌-平板式

(e) 平行外墙式招牌-牌匾式                (f)平行外墙式招牌-格栅式

平行外墙式招牌包括镂空式、凸版式、箱体式、平板式、牌匾式、格栅式等。

垂直外墙式招牌

(a)  垂直外墙式招牌-小型侧招                (b) 垂直外墙式招牌-刀匾

雨棚式招牌

(a)  雨棚式招牌-固定式雨篷               (b)  雨棚式招牌-折叠式雨篷

独立型招牌

(a)独立型招牌-柱式          (b)独立型招牌-立牌式      (c) 独立型招牌-矮墙式

招牌的用语

相邻店面招牌间距控制

招牌设置高度

垂直外墙型招牌的设置要求

(a) 竖向基准线                     (b) 水平基准线

不同建筑立面构图时招牌的设置要求

(a)  竖向线脚

(b)  水平线脚

拱券部位的招牌设置

立面凹凸变化时的招牌设置

立面曲折变化时的招牌设置

底层上部凸出类建筑的招牌设置

(a) 凸出部分底部距离地面大于等于3m时          (b) 凸出部分底部距离地面小于3m时

注：有柱廊或底层以上有出挑结构的建筑（如：骑楼），廊道内侧或出挑部分的底部距离地面大于等于3m的，应设置在廊道内侧和出挑结构以下；小于3m的，可设置于廊道外围或出挑部分的墙面上，宜采用镂空式样

坡屋顶类建筑招牌设置方式

转角建筑招牌的设置

(a)                               (b)

雨棚区域的招牌设置

(a)                               (b)

平行外墙式户外招牌设施厚度(断面示意图)

（a）无内部照明          (b) 有内部照明

与卷帘门整体设置的招牌的尺寸控制

雨篷式招牌的设置要求

(a)雨篷式招牌的设置位置

(b) 招牌与雨棚一体（含卷帘门）      (c)雨篷式招牌的尺寸控制

小型侧招的设置要求

(a)小型侧招的尺寸控制

(b)  设置高度

刀匾式招牌的设置要求

(a)刀匾式招牌的尺寸控制                        (a)刀匾式招牌的式样宜采用镂空形式

设置于窗框内的招牌的尺寸控制

户外招牌设施结构设计基本风压分布图

户外招牌设施结构设计基本风压分布图（kN/m2）

注：除以下地区基本风压为0.6 kN/m2外，其余地区为0.55 kN/m2：

- 浦东地区：G40高速公路浦东段—G1501—S20—S1—G1501—S32—两港大道连线以东地区，沪芦铁路以南地区（包括东海大桥）；

- 崇明岛：东滩湿地；

- 长兴岛：G40高速公路以东地区（不含G40）；

横沙岛：全境。